江苏师范大学后勤集团垃圾分类环保屋采购

项目编号：HQJTCS2023010

磋 商 文 件

江苏师范大学后勤集团

2023年11月22日

## 第一部分  招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏师范大学后勤集团采购管理办法》，现对江苏师范大学后勤集团垃圾分类环保屋采购进行磋商，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

一、项目需求

1、项目编号：HQJTCS2023010

2、采购内容：江苏师范大学后勤集团垃圾分类环保屋2个。

3、采购方式：竞争性磋商。

4、尺寸：6200*2800*2600（mm）。

5、颜色：详见图纸和技术参数。

6、质量要求：符合国家该行业技术标准要求

7、质保期:不少于2年

8、最高限价：本项目最高限价90000.00元

二、资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

投标人除应当符合上述《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，应同时且具备下列条件：

必须是具有独立法人资格、良好信誉的原生产厂家或者是该生产厂家的代理商，必须提供有效证明。

三、响应文件的递交时间及评定时间

1.响应文件递交时间、地点：2023年12月03日上午9；00——9:20截止；江苏师范大学后勤集团会议室（泉山校区18号楼2楼，联系人：李老师，联系电话：0516-83657702）；

2.响应文件评定时间：2023年12月03日上午9:30。

四、有关费用

报名费200元（交标书现场微信支付）

本项目不收取投标保证金

## 第二部分  投标人须知

- 总则

      - 本采购文件仅适用于江苏师范大学后勤集团组织的采购活动。

      - 无论采购结果如何，投标人自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次采购活动及由本次采购产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的投标人，除投标人有特别说明外，均视为接受并遵守本文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学后勤集团负责解释。

- 响应文件的要求

1.投标人提交的响应文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括：

(1)磋商响应函；

竞争函须在投标截止时间前送达到指定的投标地点。其他事项。(2)报价清单；

按附表格式填写报价表，注明型号、规格、技术指标。如所报价产品技术指标与磋商文件要求有偏离的必须在报价书中注明，详细的交货清单；特殊工具及备件清单；

投标人要严格按询价清单（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，且不得对表格内的序号进行更改。

（3）携带密胺托盘样品；

(4)相关服务：明确最快供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

(5)报价文件附件：由报价人根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；产品制造、安装、验收的执行标准

(6)法定代表人身份证明

(7)法定代表人授权委托书

(8)投标人资格证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章。

(9)货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明投标人提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合磋商文件规定）。投标人的企业法人营业执照复印件

2.响应文件的份数、签署和封装

（1）响应文件份数为正本一份，副本三份，须各自装订成册。每套文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

（2）响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。

（3）响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明投标人名称、报价人姓名、联系电话与时间。

3.响应文件的样式

投标人应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订响应文件；

4.一经提交响应文件，无论是否成交，其响应文件恕不退还。

三、报价要求

投标人所报总价，应包括运保费、税费、装卸费等全部费用。

四、本项目最高限价

最高限价为：90000.00元，超过最高限价的报价为无效报价。

五、响应文件评定原则

1.评审小组对参加磋商采购的投标人进行资质现场审核，内容包括：投标人的营业执照、法人授权证明、银行信誉证明、业绩证明、制造或销售代理证明、有无不良记录等。

2.评审小组只对确定为实质上响应文件要求的投标文件进行评审；

3.评审小组对符合资质要求的投标人，采用综合评分法选取中标者，评分办法详见评分细则；

4.评审小组视投标文件情况，选择一个成交人；

5.当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的为准。

六、成交通知

1.确定成交投标人后，招标结果将在江苏师范大学后勤集团官网公示。

2.签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经成交双方共同认定。

七、签订合同

1.成交结果公示结束后，采购人与中标人签订采购合同。

2.招标采购文件、成交投标人的响应文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交投标人放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购人将取消其成交资格。

第三部分  采购需求

1.采购内容：江苏师范大学后勤集团垃圾分类环保屋2个，房屋尺寸6200*2800*2600（mm），房屋制作要求按照招标提供图纸和技术要求制作，安装地点为江苏师范大学泉山校区学生公寓0#西侧1个，一组团东侧1个。本项目为定制项目，房屋制作完成直接吊装到指定位置后，具备直接使用要求（环保屋摆放地点地面硬化和水电接入施工内容不包含在本采购项目内）。

2.技术要求

2.1 江苏师范大学后勤集团垃圾分类环保屋定制图纸（详见附件）。

2.2江苏师范大学后勤集团垃圾分类环保屋定制技术参数：

| 尺寸 | 6200*2800*2600（mm） |
| --- | --- |
| 主体材料 | 内 | PVC内墙装饰板，80*80*2(mm)镀锌方通、60*40*2(mm)镀锌方通；1.2镀锌钢板 |
|  | 外 | 1.2镀锌钢板；4K汽车漆； |
| 颜色 | 内 | 1.6cm灰色金属雕花板 |
|  | 外 | 1.6cm灰色金属雕花板 |
| 顶 | 内顶：塑钢板吊顶；15mm欧松板；自粘防水； 30*50镀锌方通龙骨 |
| 框架 | 80*80*2(mm)镀锌方通、60*40*2(mm)镀锌方通 |
| 底座 | 80*80*2(mm)镀锌方通、60*40*2（mm）镀锌方通 |
| 地板 | 60*40*2（mm）镀锌方通钢龙骨；20（mm）工程板；1.0镀锌钢板；上铺1.5（mm）铝花纹板 |
| 门 | 860*1970外包边白色防盗门 |
| 油漆 | 4K汽车漆 |
| 配电 | 吸顶灯三套。 |
|  | 终端接合器PZ30-4 一组。 |
|  | 五孔电源插座两组 |
|  | 暗敷线路；电控箱；2.5平方护导线。 |
| 辅料 | 耐候结构胶；二氧化碳；焊丝；氩气；氩焊丝；磨料等。 |
| 顶广告字 | PVC雕刻字+表面UV |

3.工期：供货期不超过15日历天

4.质量

符合国家该行业技术标准要求。

5.预付款

本采购项目无预付款。

6.付款办法：

无预付款，货到验收合格后付到合同价97%，余款作为质保金，质保期满，确定无需要维修的相关事项后一次性付清（不计息）。

7.保修

保修办法执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-1999-0201通用条款第34条的规定。

8.违约责任

执行《中华人民共和国建筑法》的有关规定及GF-1999-0201通用条款第35条的规定。违约责任的具体条款在合同中另行约定。

第四部分  投标文件格式

1.投标人提交文件须知

1.1投标文件格式有要求的，投标人在制作投标文件时须按照磋商文件提供的格式填写，无格式要求的投标人自行制作填写，混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

1.2所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

1.3投标人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

1.5全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

2.格式文件

格式一：

投标函

江苏师范大学后勤集团：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，按招标文件的要求完成本次招标项目，为此：报价人民币（大写）               元（￥           元）

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺如中标保证在接到中标通知后，在规定的时间内开工,并保证在约定时间内，工期（ ）日交付； 产品质保期为      年。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本3份。

4.项目负责人：             ，联系方式           ；项目负责人完全服从招标人的工作安排。

5.保证坚决地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，否则贵方有权没收我公司缴纳的合同履约金。

6.如果违法《中华人民共和国政府采购法》和学校的招投标管理办法，我方愿被列入不良记录名单，承担相关法律和经济责任，同时贵方有权没收我公司缴纳的投标保证金。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                         电话：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

格式二：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号/技术要求 | 数量（个） | 单价（元） | 合计（元） | 质保期（年） | 供货时间（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾分类环保屋 | 规格型号：6200*2800*2600（mm） | 2 |  |  |  |  |  |

江苏师范大学后勤集团垃圾分类环保屋投标报价表

报价总价（大写）：

报价单位（签章）：

报价时间：           年     月      日

格式三：

江苏师范大学后勤集团垃圾分类环保屋技术参数偏离表

| 招标技术参数 | 投标人技术参数 | 偏离率（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 6200*2800*2600（mm） |  |  |
| 主体材料 | 内 | PVC内墙装饰板，80*80*2(mm)镀锌方通、60*40*2(mm)镀锌方通；1.2(mm)镀锌钢板 |  |  |
|  | 外 | 1.2(mm)镀锌钢板；4K汽车漆； |  |  |
| 颜色 | 内 | 1.6cm灰色金属雕花板 |  |  |
|  | 外 | 1.6cm灰色金属雕花板 |  |  |
| 顶 | 内顶：塑钢板吊顶；15mm欧松板；自粘防水； 30*50镀锌方通龙骨 |  |  |
| 框架 | 80*80*2(mm)镀锌方通、60*40*2(mm)镀锌方通 |  |  |
| 底座 | 80*80*2(mm)镀锌方通、60*40*2（mm）镀锌方通 |  |  |
| 地板 | 60*40*2（mm）镀锌方通钢龙骨；20（mm）工程板；1.0镀锌钢板；上铺1.5（mm）铝花纹板 |  |  |
| 门 | 860*1970外包边白色防盗门 |  |  |
| 油漆 | 4K汽车漆 |  |  |
| 配电 | 吸顶灯三套。 |  |  |
|  | 终端接合器PZ30-4 一组。 |  |  |
|  | 五孔电源插座两组 |  |  |
|  | 暗敷线路；电控箱；2.5平方护导线。 |  |  |
| 辅料 | 耐候结构胶；二氧化碳；焊丝；氩气；氩焊丝；磨料等。 |  |  |
| 顶广告字 | PVC雕刻字+表面UV |  |  |

报价单位（签章）：

报价时间：           年     月      日

格式四：

苏师范大学后勤集团垃圾分类环保屋定制主要材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字：

年     月      日

格式五：

法定代表人授权委托书

江苏师范大学后勤集团：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的 （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字及盖章：

投标人代表签字：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

格式六:

承诺书

致江苏师范大学后勤集团：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目磋商文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核磋商文件（含磋商文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

格式七：

无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

格式八：

投标单位情况介绍

格式及内容自拟，投标人自行填写（简要说明）。

格式九：

投标人及项目负责人业绩一览表

江苏师范大学后勤集团：

根据已获取的                 （项目名称）招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的投标人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

| 起止时间 | 项目名称 | 采购单位 | 采购单位联系人及电话 | 中标额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字：

年     月      日

注：投标人业绩需提供密胺托盘销售合同复印件加盖鲜章，合同原件带来备查。

第四部分  合同主要条款及付款方式

一、合同是指由采购人和成交投标人按照询价采购文件、补遗书和响应文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

二、项目完成时间

由投标人提供最快到货、完成安装调试及验收时间。

三、合同价格：

1.合同价格即合同总价。包括人工费、运杂费、保险费、包装费以及其他有关的供方应纳的各种税费等所有费用。

2. 本合同使用货币币制为人民币。

四、项目验收

按照国家及行业相关标准验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，由成交投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

五、付款

无预付款，货到验收合格后付到合同价97%，余款作为质保金，质保期满，确定无需要维修的相关事项后一次性付清（不计息）。

本项目评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） | 1.基准价：在有效的投标报价中，取算数平均值为基准价。2.价格分计算：偏离基准价的相应扣分，与基准价相比，每低1%，扣0.3分；每高1%，扣0.6分；不足1%的，按照插入法计算。 | 30 |
| 2 | 投标人实力（5分） | 评委综合考虑投标人的企业规模、实力以及完成本项目的能力和水平等。优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，其它1分以下。 | 5 |
| 3 | 企业业绩 （5分） | 企业业绩：企业近年来（自2021年1月1日以来）承担过类似业绩（以合同签订时间为准）。一份得1分，最多得5分。合同原件备查，无合同原件不得分。 | 5 |
| 4 | 主材质量（10分） | 投标人选用的主材质量，优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。 | 10 |
| 5 | 产品生产及供货组织方案（30分） | 产品生产及供货组织方案案科学、合理、有针对性，对本项目施工中的重点和难点问题进行预测并提出合理解决办法；优得24-30分，良得21-23分，一般得18-20分，其它的18分以下。 | 30 |
| 6 | 安全文明施工和质量保证措施（7分） | 垃圾分类环保屋现场安装的施工方案及质量保证措施和安全文明施工措施科学、合理、有针对性。优得6-7分，良得4-5分，一般得3分，其它的3分以下。 | 7 |
| 7 | 工期（10分） | 工期安排科学、合理，施工进度计划和各阶段进度的保证措施清晰明了。优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。 | 10 |
| 8 | 质保（3分） | 质保期满足磋商文件最低要求得1分，每增加一年得1分，最多得3分。 | 3 |

# Text boxes

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）